Performans Beyanı

No: 03

- Ürün Tipi Kimlik Kodu : Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar – Yangına Direnç ve/veya Duman Sızıntısını Önleme Özellikleri Olmayan.

U- PVC  FENS 3600-3700-3750-800  Serisi Profilden mamül

- Ürünün Kullanım Amacı: Konut ve İşyerlerinde kullanımı tasarlanan, PVC profilden üretilen Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Dış Kapılar.

- İmalâtçı:

Üreticinin Adı			: KOMPEN PVC Yapı ve İnşaat Malz.San.Tic.A.ş.

Tescilli Ticari Ünvanı/Markası	: “FENSTERBAU” markalı

Tel				: 0 332 627 93 96            Fax : 0 332 627 94 00

Email			: kompen@kompen.com.tr

İletişim/ Üretim Adresi	: Lâdik Mh. Yeni İstanbul Cd No: 1075/Z1-Z2     Sarayönü / Konya

Yetkili Temsilcinin adı ve adresi :   ---

- Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:      Sistem 3

- Uyumlaştırılmış Standart 	:  TS EN 14351-1 + A2 Aralık 2016

- Onaylanmış Kuruluş/lar 	:

- Beyan Edilen Performans	:

| Temel Karakteristikler | Performans | Performans | Performans | Performans | Uyumlaştırılmış Teknik Şartname |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FENS 3600 | FENS 3700 | FENS 3750 | FENS 800 |  |
| Hava Geçirgenlik | 4. sınıf | 4. sınıf | 4. sınıf | PB | TS EN 14351-1:2006+A2: 2016 |
| Su Sızdırmazlığı | E900 sınıf | E900 sınıf | E900 sınıf | PB |  |
| Rüzgar Yüküne Karşı Dayanım | C5/B5 sınıf | C5/B5 sınıf | C5/B5 sınıf | PB |  |
| Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi | uygun | uygun | uygun | PB |  |
| Isı İletkenlik Katsayısı Uf Kasa+Kanat | 1,5 W/m2K | 1,3 W/m2K | 1,3 W/m2K | PB |  |
| UW U = 2,9 W/m2.0K 4+12+4 (20mm ) Isıcam ile | 2,69 W/m2K | 2,66 W/m2K | 2,66 W/m2K | PB |  |
| UW U = 2,7 W/m2.0K 4+16+4 (24mm ) Isıcam ile | 2,52 W/m2K | 2,49 W/m2K | 2,49 W/m2K | PB |  |
| Akustik performans (ses yalıtımı) | 32 dB | 32 dB | 32 dB | PB |  |
|  |  |  |  | PB: Performans Belirlenmedi |  |

Fabrika üretim kontrol sistemi kurulmuştur. İlk Tip Testleri 1644  nolu AB Onaylanmış Kuruluşu olan  “PFB GmbH&Co Prüfzentrum für Bauelemente KG” laboratuvarlarında yaptırılmıştır.

- Uygun Teknik Belge ve/veya özel Teknik Belgelendirme :  ---

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslara sahiptir. Yapı malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalâtçının sorumluluğu altında yayınlanır.

İmalâtçı adına imzalayan

Yetkili               :

Görevi              :

İmza                :                                                                              /       /  202…